## Slide 1: 硬件答辩
组长：薛皓天 210340170
组员：薛傲翔 210340169
杨馥银 210340172

## Slide 2
实验目的
设计过程
程序测试

## Slide 3
实验目的
设计过程
程序测试

## Slide 4
实验目的
1、 通过亲手编写模拟器，可以更深入地理解RISC-V指令集架构的内部工作机制，包括指令的执行流程、寄存器的使用、内存访问等关键概念。这将有助于我们在未来的学习和工作中更好地应用RISC-V架构。
2、 编写RISC-V模拟器是一个将计算机体系结构理论知识付诸实践的好机会。我们将能够应用所学到的关于处理器设计、指令集、流水线、缓存、存储层次结构等概念，通过编程实现这些概念在模拟器中的具体表现。
3、 在编写模拟器的过程中，我们实现了不同的RISC-V扩展指令集，以探索这些扩展如何影响处理器的性能和功能。这将有助于你们更深入地理解RISC-V架构的灵活性和可扩展性，并为未来的研究和开发提供经验。

## Slide 5
实验目的
设计过程
程序测试

## Slide 6
设计过程（基本参数）
1、模型机位数选定：32位。
2、寄存器设计
3、指令格式设计
4、内存设计

## Slide 7
设计过程（具体指令实现）
1、模型机位数选定：32位。
2、寄存器设计
3、指令格式设计
4、内存设计

## Slide 8
寄存器设计
寄存器 | ABI名称 | 说明
x0 | zero | 0值寄存器，读取数据为0
x1 | ra | 用于返回地址(return address)
x2 | sp | 用于栈指针（stack pointer）
x3 | gp | 用于通用指针 (global pointer)
x4 | tp | 用于线程指针 （thread pointer）
x5 | t0 | 用于存放临时数据或者备用链接寄存器
x6-x7 | t1-t2 | 用于存放临时数据寄存器
x8 | s0/fp | 需要保存的寄存器或者帧指针寄存器
x9 | s1 | 需要保存的寄存器
x10-x11 | a0-a1 | 函数传递参数寄存器或者函数返回值寄存器
x12-x17 | a2-a7 | 函数传递参数寄存器
x18-x27 | s2-s11 | 需要保存的寄存器
x28-x31 | t3-t6 | 用于存放临时数据寄存器

## Slide 9
指令格式设计
opcode：指令操作码
funct：指令对应的具体功能
rs1：源寄存器1
rs2：源寄存器2
Imm：立即数

## Slide 10
指令格式设计
指令具体功能
序号 | 指令类型 | 功能
1 | R型指令 | 用于寄存器和寄存器操作
2 | I型指令 | 用于短立即数和内存载入指令load操作
3 | S型指令 | 用于内存存储store操作
4 | B（SB）指令 | 用于有条件跳转操作
5 | U型指令 | 用于长立即数操作
6 | J（UJ）型指令 | 用于无条件跳转操作